Добавления кодов брелока в память устройства в автономном режиме работы

Если светло-синий провод замкнут с серым проводом (общий),  переход в режим занесения брелоков осуществляется длительным нажатием (более 10 секунд) кнопки на «мастер-брелоке».

Если светло-синий провод не замкнут с серым проводом (общий), в режим добавления можно зайти, нажав кнопку на любом брелоке и удерживая её в течении 10 секунд, код которого уже занесён в память устройства.

Повторный прием кода «мастер брелока», или ранее занесенного брелока завершает операцию. Прекращение действий по добавлению кодов брелоков в память устройства на время более 20 секунд приводит к выходу из режима.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИЁМНИКА РЕ-250К

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемник РЕ-250К (серийный №____________) техническим требованиям и требованиям безопасности   соответствует,  и  признан  годным  к  эксплуатации.

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований приведенных в инструкции по эксплуатации приемника РЕ-250К, отсутствия механических и электрических повреждений.

Дата изготовления _______________________

Подпись

Производитель ООО «СКД-С»

Представитель по продажам ООО «Мегабит»

197342, Санкт-Петербург

ул. Белоостровская, 15

тел.\факс (812) 926-97-32

e-mail: skd@mgbit.ru    web: www.mgbit.ru

ООО «СКД-С»

ПРИЁМНИК РЕ-250К

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург

2012

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы приёмника РЕ-250К с целью обеспечения правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Приемник  РЕ-250К предназначен для дистанционного приёма сигнала от брелоков серии РБ, обработки кода сигнала и в зависимости от режима работы:

-  при совпадении принятого кода с кодами брелоков, хранящихся в собственной энергонезависимой памяти - выдачи сигнала управления через контакты реле;

- передачи принятого кода в контроллер СКУД по интерфейсу Wiegand, приема от контроллера СКУД сигнала на открытие шлагбаума, выдачи сигнала управления через контакты реле.

В комплект поставки входит:

- Считыватель брелоков доступа РЕ-250К….……………………….…………………………..…...1шт.

- Паспорт…………………………………………….………………………………………..……..….1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания.…………………………………….…….…..…………….………………......=12В;

- Ток потребления (при  напряжении питания 12 В)…….…………………………….…не более 50 мА;

- Тип идентификаторов………….………………………………………...............................…брелоки РБ;

- Рабочая частота …………………………………………………………………….………….433,9 МГц;

- Количество каналов……….………………………………………………………………………...…….1;

- Формат выдачи кода для контроллера СКУД….……………………...... Wiegand 26 и Wiegand  40/42;

- Дальность считывания сигнала от брелоков серии РБ…………………….…………………..…..7-15м;

- Режимы занесение кодов брелоков в память:

- «мастер брелоком»,

- с помощью одного из ранее занесённых в  память приемника брелоков.

- Хранение в памяти кодов брелоков РБ……………..……………………….………………….....250 шт.

- Относительная влажность воздуха........................................................................................................95%

- Температурный диапазон..………………………………………………….………………..0°С….+50°С

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (ИУ)

Приёмник РЕ-250К управляет ИУ выдачей сигнала через контакты реле. (импульс длительностью 2 сек).  Реле срабатывает при совпадении принятого кода с кодом, занесенным в память приемника РЕ-250К, или при подаче на вход ДУ сигнала низкого уровня (<0,4В, от кнопки дистанционного управления или контроллера СКУД).

НАСТРОЙКА

Приёмник может работать в одном из четырех режимах. Выбор режимов осуществляется с помощью замыкания бирюзового, фиолетового или розового провода на общий (серый провод).

Примечание: Низкий уровень на входе ДУ (<0,4В), вызывает срабатывание реле, приводящее к открыванию шлагбаума в режимах 2, 3 и 4.

- Инициализация

Провода фиолетовый и розовый должны быть замкнуты с серым проводом (общий).

Режим может быть вызван только сразу после включения питания. При попытке вызова из любого другого режима игнорируется.

На время инициализации изменение состояния конфигурационных проводов (светло-синий, серый, фиолетовый и розовый) игнорируется.

Индикация – прерывистое зеленое свечение светодиода.

Выполняется очистка встроенного списка карт устройства. По завершении очистки устройство переходит к ожиданию выбора режима работы. Индикация меняется на попеременное красно-зеленое свечение светодиода.

2.Подключение к контроллеру СКУД

Описание и назначение проводов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Цвет провода в CQR-12 | Назначение провода |
| --- | --- |
| Красный | +12В | Питание считывателя |
| Чёрный | Общий |  |
| Белый | D0 | Wiegand-интерфейс* |
| Жёлтый | D1 |  |
| Зелёный | NO (нормально разомкнутый контакт, относительно С) | Контакты реле |
| Синий | NC (нормально замкнуты контакт, относительно С) |  |
| Оранжевый | C (центральный контакт реле) |  |
| Коричневый | Кнопка ДУ |
| Серый | Общий | Провода, использующиеся для выбора режимов работы считывателя РЕ-250К |
| Светло-синий | Занесение мастер брелока |  |
| Фиолетовый | Выбор режима работы считывателя (SW1) |  |
| Розовый | Выбор режима работы считывателя (SW2) |  |

*- Работает только в режиме №2.

Фиолетовый провод должен быть замкнут с серым проводом (общий). Светло-синий и розовый провод не замыкаются с серым проводом (общий).

Индикация – периодические двукратные красные вспышки светодиода.

Принятый код брелока передается в контроллер СКУД в формате Wiegand. Формат Wiegand (26 или 40/42) определяется перемычкой на обратной стороне считывателя (разомкнута – Wiegand 40/42, замкнута – Wiegand - 26). Прием кода брелока подтверждается кратковременным зеленым свечением светодиода. Поступление от контроллера СКУД сигнала низкого уровня  (<0,4В) на вход ДУ, вызывает срабатывание контактов реле управления ИУ. Для передачи кода брелока от приёмника-платы управления к контроллеру СКУД обязательно нужно соединить контакты «общий», обозначенные GND.

3.Создание мастер брелока (занесение первого брелока)

Розовый провод должен быть замкнут с серым проводом (общий). Режим может быть вызван и прекращен в любой момент. Вызываемый режим зависит от состояния бирюзового провода, замкнут этот провод на общий или нет.

3.1 Создание мастер брелока

Светло-синий провод должен быть замкнут с серым проводом (общий). Фиолетовый провод не должен быть замкнут с серым проводом (общий). Индикация – периодические вспышки светодиода «красный-зелёный-красный».

Принятый идентификатор заносится в базу устройства в качестве «мастер брелока», занесение подтверждается однократной зеленой вспышкой светодиода и срабатывание реле управления ИУ. Мастер брелок используется для занесения кодов брелоков в память устройства в режиме 4.

3.2. Занесение первого брелока в память устройства.

Светло-синий и фиолетовые провода не должны быть замкнуты с серым проводом (общий). Данным способом можно без участия  «мастер-брелока» занести один брелок, что бы его можно было использовать для добавления других брелоков в режиме 4. Индикация – прерывистое красное свечение светодиода.

Нажатие кнопки  управления брелока РБ передает код устройству.  Принятый  код брелока заносится в память устройства, занесение подтверждается однократной зеленой вспышкой светодиода.

В этом режиме мастер брелок не используется для занесения кодов брелоков.

4.  Автономная работа

Фиолетовый и розовый провода, должны быть разомкнуты. Режим может быть вызван и прекращен в любой момент.

Если принятый идентификатор присутствует в базе устройства или является «мастер брелоком», срабатывает реле  управления ИУ. Прием кода брелока подтверждается однократным миганием зеленым.