Свидетельство о приемке и продаже.

| Наружная панель | JSB- V082 |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации | 05.05.2017 |
|  | (штамп ОТК) |
| Дата продажи |  |
| Торговая организация |  |
|  | (штамп организации) |
| Дата установки |  |
| Монтажная организация |  |
|  | (штамп организации) |

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Свидетельство о приемке и продаже.

| Наружная панель | JSB- V082 |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации | 05.05.2017 |
|  | (штамп ОТК) |
| Дата продажи |  |
| Торговая организация |  |
|  | (штамп организации) |
| Дата установки |  |
| Монтажная организация |  |
|  | (штамп организации) |

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Kocom

# Руководство по эксплуатации

Модель: JSB-V082

- вандалозащищенное  исполнение;

- голосовая связь;

- скрытое видеонаблюдение;

- встроенная ИК подсветка;

- возможность подключения до 2х абонентов;

- дистанционное управление замком;

- возможность подсвечивания названий абонентов.

.

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Kocom

# Руководство по эксплуатации

Модель: JSB-V082

- вандалозащищенное  исполнение;

- голосовая связь;

- скрытое видеонаблюдение;

- встроенная ИК подсветка;

- возможность подключения до 2х абонентов;

- дистанционное управление замком;

- возможность подсвечивания названий абонентов.

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60…3000Гц.

Разрешающая способность видеокамеры                           700 TV Lines лин.Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной

темноте различать объект на расстоянии	1м.

Габаритные размеры	112х60х21

Масса	0.3кг

Диапазон рабочих температур	-35…+50ОС

Установка, подключение и настройка JSB-V082.

JSB-V082 рекомендуется крепить к стене в близи  входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.

1.Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм2 для соединения панели JSB-V082 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.

2.Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V082 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

| Контакт на мониторе | Цвет провода панели | Назначение сигнала |
| --- | --- | --- |
| Commax | Kocom |  |  |
| 1 | 3 | Желтый | Аудиоканал |
| 2 | 2 | Чёрный (Белый) | Общий |
| 3 | 1 | Красный(Коричневый) | +12В |
| 4 | 4 | Прозрачный(Зеленый) | Видеоканал |

Цифры на бирке кабеля соответствует номеру канала

3. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный чёрно-белый кабель панели JSB-V082 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

Схема подключения панели JSB-V082

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60…3000Гц.

Разрешающая способность видеокамеры	700 TV Lines Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной

темноте различать объект на расстоянии	1м.

Габаритные размеры	112х60х21

Масса	0.3кг

Диапазон рабочих температур	-35…+50ОС

Установка, подключение и настройка JSB-V082.

JSB-V082 рекомендуется крепить к стене в близи  входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.

1.Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм2 для соединения панели JSB-V082 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.

2.Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V082 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

| Контакт на мониторе | Цвет провода панели | Назначение сигнала |
| --- | --- | --- |
| Commax | Kocom |  |  |
| 1 | 3 | Желтый | Аудиоканал |
| 2 | 2 | Чёрный (Белый) | Общий |
| 3 | 1 | Красный(Коричневый) | +12В |
| 4 | 4 | Прозрачный(Зеленый) | Видеоканал |

Цифры на бирке кабеля соответствует номеру канала

3. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный чёрно-белый кабель панели JSB-V082 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

Схема подключения панели JSB-V082

4. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.

5. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный чёрно-красный кабель к внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

6. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

7. Установить на панель под съёмные стёкла  таблички с названиями (именами) абонентов

Комплект поставки.

| Лицевая панель | 1шт. |
| --- | --- |
| Заглушки | 2шт. |
| Саморезы 5х50 | 2шт. |
| Дюбеля 8х50 | 2шт. |
| Инструкция | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).

- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

- Гарантийные обязательства становятся недействительными при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;

- электрический пробой входного каскада;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных  в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного  ремонта обращаться:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

4. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.

5. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный чёрно-красный кабель к внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

6. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

7. Установить на панель под съёмные стёкла  таблички с названиями (именами) абонентов

Комплект поставки.

| Лицевая панель | 1шт. |
| --- | --- |
| Заглушки | 2шт. |
| Саморезы 5х50 | 2шт. |
| Дюбеля 8х50 | 2шт. |
| Инструкция | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).

- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

- Гарантийные обязательства становятся недействительными при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;

- электрический пробой входного каскада;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных  в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного  ремонта обращаться:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

# Text boxes

Электромеханический замок

Блок питания замка

+12В     (КРАСНЫЙ)

ОБЩИЙ (ЧЁРНЫЙ)

АУДИО (ЖЁЛТЫЙ)

ВИДЕО  (ПРОЗРАЧНЫЙ)

Блок питания +12В

Электромеханический замок

Блок питания замка

+12В      (КРАСНЫЙ)

ОБЩИЙ (ЧЁРНЫЙ)

АУДИО (ЖЁЛТЫЙ)

ВИДЕО  (ПРОЗРАЧНЫЙ)

Блок питания +12В